## Slide 1
현재 — 검증 펌웨어의 계층 구조와 기존 개발 흐름
01 / 07 · SoC 검증 FW × AI
FIRMWARE LAYERS
Application
비즈니스 로직
Driver
HAL
함수 수준 인터페이스
SFR
레지스터 수준 인터페이스
Hardware
RTL
HW/SW Interface
기존 개발 순서 — 전부 순차·후행
1
RTL 설계 완료
RTL 설계자
2
SFR 문서 작성
RTL 설계자
3
프로그래머스 가이드에 SFR 설정 시퀀스 작성
RTL 설계자
4
SFR 헤더 생성
FW 개발자
5
HAL 코드 구현
FW 개발자
6
기능 검증 시작
FW 개발자
HW 내부 구조 관점의 인터페이스
SW 사용성 저하 — 소비자가 아닌 구현자가 설계
펌웨어 작업이 전부 후행
RTL 완료 후에야 착수 — 병목과 재작업 발생
문서와 코드의 이중 관리
불일치와 수동 동기화 비용
Notes: 현재 검증 펌웨어의 계층 구조와, RTL 완료 후에야 펌웨어 작업이 시작되는 기존 흐름의 세 가지 문제를 설명.

## Slide 2
제안 — 역할과 순서의 역전 (Interface-First Design)
02 / 07 · SoC 검증 FW × AI
Before
하드웨어가 인터페이스를 규정
RTL 설계자
SFR 구조 + 설정 시퀀스 정의
HW → SW
⟶
FW 개발자
주어진 대로 소비만 함
After
소프트웨어가 계약을 정의, 하드웨어가 이행
FW 아키텍트
SFR 구조 + 설정 시퀀스 정의
산출물: SystemRDL 파일 + HAL C/C++ 코드
SW → HW
⟶
RTL 설계자
이 명세를 구현
SFR은 소프트웨어가 소비하는 계약이다 — 계약은 소비자가 설계한다.
새로운 주장이 아닙니다 — SW 업계에서 검증된 원칙
▸
API-First — OpenAPI 스펙을 먼저 확정한 뒤 서버를 구현하는 방식은 이미 업계 표준
▸
Consumer-Driven Contract — 소비자가 계약을 정의하고, 공급자는 계약 테스트(Pact 등)로 이행을 보장
▸
Shift-Left — 인터페이스 결함은 발견이 늦을수록 수정 비용이 배로 증가. RTL 이후 SFR 수정은 재설계·재검증을 유발, 설계 전 확정이 가장 저렴
▸
SystemRDL (Accellera 표준) — 레지스터 명세를 Single Source로 삼는 도구 체계가 이미 존재, 새 인프라 투자가 아님
구조와 시퀀스를 반드시 함께 정의하는 이유
설정 시퀀스 = SFR의 실제 use case — 써보며 설계해야 구조의 어색함이 즉시 드러나고, 그 시퀀스가 검증 테스트와 프로그래머스 가이드의 원천으로 재사용됩니다
역할을 뺏는 것이 아니라 분업의 재조정
HW 제약(접근 속성, CDC, 리셋값, 타이밍)은 RTL 설계자가 리뷰 게이트에서 검토·승인하는 협업 구조 — 최종 결정권은 여전히 함께 갖습니다
Notes: 핵심 제안: SFR은 소프트웨어가 소비하는 계약이므로 소비자(FW 아키텍트)가 설계한다. 역할을 뺏는 것이 아니라 분업의 재조정임을 강조.

## Slide 3
새로운 워크플로 — 요구사항에서 RTL, 즉시 검증까지
03 / 07 · SoC 검증 FW × AI
요구사항
FW 아키텍트
→
기능 항목 도출
FW 아키텍트
→
HAL prototype 설계
FW 아키텍트
→
SFR 구조 + 설정 시퀀스 정의
FW 아키텍트 + AI
RDL+HAL
→
= 명세
RTL 설계
RTL 설계자
→
자동 기능 검증
자동화 + AI
✓ RTL 설계 전에 SFR 구조와 HAL 구현이 이미 완성
AI 지원 ① — SFR 구조·시퀀스 초안 생성 · 아키텍트가 판단·확정
기존 SFR 변경 최소화 · 설계 철학 유지 · 코드 효율 최적화 · HW 제약(접근 속성/리셋값/클럭 도메인) 가드레일 · 에러/타임아웃 경로 포함
AI 지원 ② — 산출물 자동 생성
SystemRDL + HAL 코드에서 SFR 문서 · 프로그래머스 가이드 · 헤더 · 검증 시퀀스 자동 생성 — 코드가 Single Source of Truth
HAL PROTOTYPE — RTL 설계 전에 확정되는 계약
/* RTL 설계 전에 확정되는 HW/SW 계약 */ hal_status_t hal_dma_start(dma_ch_t ch,
const dma_desc_t *desc);
hal_status_t hal_dma_wait_done(dma_ch_t ch,
uint32_t timeout_us);
hal_status_t hal_dma_abort(dma_ch_t ch);
SYSTEMRDL — 레지스터 수준 계약
reg dma_ch_ctrl {
field { sw = rw; hw = r; } START [0:0];
field { sw = r; hw = w; } BUSY [1:1];
field { sw = rw; onwrite = woclr; } DONE [2:2];
field { sw = rw; hw = r; } ABORT [3:3];
};
검증 착수 리드타임 — RTL 완료 이후 타임라인
기존
RTL 완료
SFR 문서 확인
헤더 생성
HAL 구현
검증 착수
새 흐름
RTL 완료
즉시 자동 검증
HAL·검증 시퀀스가 이미 완성 — 이 기간이 통째로 절감
RTL 완료 즉시, 이미 작성된 HAL 기반으로 기능 검증이 자동 실행 — 검증 착수 리드타임 제로
Notes: 새 파이프라인: FW 아키텍트가 요구사항부터 SFR·HAL까지 완성하면 RTL 설계에 명세로 입력되고, RTL 완료 즉시 자동 검증. AI 개입 지점 두 곳을 설명.

## Slide 4
예제 ① — NFC에 E/P Suspend-Resume 추가: SFR 설계
04 / 07 · SoC 검증 FW × AI
시나리오— 신규 요구사항: Program/Erase 진행 중 Suspend하여 Read를 수행하고 Resume한다. FW 아키텍트가 AI와 함께 SFR 변경안을 RTL 설계 전에 확정.
BASELINE — 기존 NFC SFR 맵
Register
Offset
주요 필드
Access
설명
NFC_CMD
0x00
OPCODE[3:0], START[8]
RW/W1P
커맨드 발행
NFC_ADDR_ROW
0x04
ROW[23:0]
RW
Row 주소
NFC_ADDR_COL
0x08
COL[15:0]
RW
Column 주소
NFC_STATUS
0x0C
BUSY[0], DONE[1], ERR[2]
RO/W1C
동작 상태
NFC_INT_EN
0x10
DONE_EN[0], ERR_EN[1]
RW
인터럽트 마스크
NFC_DMA_ADDR
0x14
ADDR[31:0]
RW
데이터 DMA 주소
AI 설계 근거 — 가드레일이 작동한 지점
변경 최소화
예약 비트만 사용 + 신규 레지스터 1개 — 기존 검증 FW는 수정 없이 동작
구조 판단
NFC_CMD에 opcode 추가안 기각 — BUSY 중 RMW 해저드. 별도 W1P 레지스터로 분리
컨벤션 유지
이벤트 플래그는 W1C, 요청 트리거는 W1P(singlepulse) — 기존 설계 철학 그대로
에러 경로 포함
tSUSP 초과 시 ERR 셋 + 원인 코드 정의 — happy path만 설계하지 않음
PROPOSED — 변경 제안 (신규/변경 강조)
Register
필드
Access
변경
설명
NFC_SUSP_CTRL (0x18)
SUSPEND_REQ[0], RESUME_REQ[1]
W1P
신규
BUSY 중 발행하는 비동기 요청
NFC_STATUS (0x0C)
SUSPENDED[3]
RO
필드 추가
Suspend 완료, Read 발행 가능
NFC_STATUS (0x0C)
SUSP_OP[5:4] (01=PGM, 10=ERS)
RO
필드 추가
중단된 동작 종류
NFC_INT_EN (0x10)
SUSP_DONE_EN[2], RESUME_DONE_EN[3]
RW
필드 추가
Suspend/Resume 완료 인터럽트
// NEW: suspend/resume은 BUSY 중 발행되는 비동기 요청
// → NFC_CMD와 분리해 진행 중 커맨드 레지스터의
// RMW 해저드를 원천 차단
reg nfc_susp_ctrl {
field { sw = w; hw = r; singlepulse; }
SUSPEND_REQ [0:0];
field { sw = w; hw = r; singlepulse; }
RESUME_REQ [1:1];
};
reg nfc_status {
field { sw = r; hw = w; } BUSY [0:0];
field { sw = rw; onwrite = woclr; } DONE [1:1];
field { sw = rw; onwrite = woclr; } ERR [2:2];
field { sw = r; hw = w; }
SUSPENDED [3:3]; // NEW field { sw = r; hw = w; } SUSP_OP [5:4]; // NEW };
Notes: 실전 예제: NFC에 E/P Suspend-Resume 추가. 기존 SFR 맵 대비 변경안을 보여주고, AI 가드레일이 실제로 어떻게 작동했는지 4가지 근거로 설명.

## Slide 5
예제 ② — HAL 설계와 구현: 시퀀스가 곧 검증이 된다
05 / 07 · SoC 검증 FW × AI
신규 HAL API — RTL 설계 전에 확정
hal_status_t hal_nfc_suspend(nfc_susp_ctx_t *ctx,
uint32_t timeout_us);
hal_status_t hal_nfc_read_suspended(uint32_t row,
uint16_t col, void *buf, size_t len);
hal_status_t hal_nfc_resume(const nfc_susp_ctx_t *ctx);
suspend가 컨텍스트(ctx)를 반환, resume이 이를 받음 — 잘못된 순서 호출을 API 타입 수준에서 차단
STATE MACHINE
IDLE
→
BUSY(PGM/ERS)
SUSPEND_REQ
⟶
SUSPENDING
→
SUSPENDED
↓ DONE
↓ timeout
ERR
← 이 상태에서만 Read 발행 가능
▲
RESUME_REQ → BUSY 복귀
hal_status_t hal_nfc_suspend(nfc_susp_ctx_t *ctx,
uint32_t timeout_us)
{
if (!(REG_RD(NFC_STATUS) & STATUS_BUSY))
return HAL_ERR_NOT_BUSY;
/* 중단할 동작 없음 */ REG_WR(NFC_SUSP_CTRL, SUSPEND_REQ );
if (poll_bit_set(NFC_STATUS,
SUSPENDED , timeout_us))
return HAL_ERR_TIMEOUT;
/* tSUSP 초과 → 에러 경로 */ ctx->op = FIELD_GET(REG_RD(NFC_STATUS), SUSP_OP );
ctx->row = REG_RD(NFC_ADDR_ROW);
/* 컨텍스트 저장 */ return HAL_OK;
}
hal_status_t hal_nfc_resume(const nfc_susp_ctx_t *ctx)
{
if (!(REG_RD(NFC_STATUS) &
STATUS_SUSPENDED ))
return HAL_ERR_STATE;
/* 상태 머신 위반 차단 */ REG_WR(NFC_SUSP_CTRL, RESUME_REQ );
return poll_bit_set(NFC_STATUS, STATUS_BUSY,
RESUME_TIMEOUT_US)
? HAL_ERR_TIMEOUT : HAL_OK;
}
SystemRDL + HAL ──── AI ────▶
① 검증 시나리오 — PGM 중 suspend → read → resume 후 데이터 무결성 확인
② SVA assertion — SUSPEND_REQ 후 tSUSP 이내 SUSPENDED 어서트
③ 프로그래머스 가이드 시퀀스 표 · SFR 문서 · 헤더 파일
RTL 설계자는 이 SystemRDL과 HAL을 명세로 받아 설계에만 집중한다 — RTL이 완성되는 순간, 위의 HAL 코드가 그대로 첫 번째 검증 테스트가 된다.
Notes: HAL API·상태 머신·구현 코드. suspend가 ctx를 반환하고 resume이 받는 타입 수준 안전장치. 이 코드가 그대로 첫 번째 검증 테스트가 된다는 결론으로 마무리.

## Slide 6
결론 — Interface-First가 바꾸는 것
06 / 07 · SoC 검증 FW × AI
사용하는 쪽이 설계할 때, 가장 좋은 인터페이스가 나옵니다.
역할과 순서를 역전시키면, RTL 설계 전에 인터페이스와 HAL이 완성되고 검증과 문서화가 자동화됩니다
FW 아키텍트 + AI
계약을 설계합니다
요구사항 → HAL prototype → SFR 구조 + 시퀀스 · Slide 2–4
정의
⟶
THE CONTRACT
SystemRDL + HAL 코드
Single Source of Truth
명세
⟶
RTL 설계자
설계에만 집중합니다
HW 제약은 리뷰 게이트에서 검토 · Slide 2
AI 자동 파생 · Slide 5 ▼
SFR 문서
프로그래머스 가이드
헤더 파일
검증 시퀀스 · SVA
RTL이 완성되는 순간, 이 계약이 그대로 첫 번째 검증 테스트가 됩니다 — 검증 착수 리드타임 제로
다음 단계
① 파일럿 IP 1건 선정, 새 흐름으로 개발
→
② SystemRDL 리뷰 게이트를 표준 절차로 정착
→
③ AI 산출물 자동 파생 파이프라인 구축
Notes: 세 가지 핵심을 정리하고 핵심 메시지로 마무리: 계약은 소비자가 설계한다. NFC 예제로 검증된 방식이므로 다음 IP부터 적용 가능하다는 제안으로 끝맺음.

## Slide 7
실행 계획 — 다음 과제의 마일스톤별 진행 모습
07 / 07 · SoC 검증 FW × AI
1
EA · 개발 착수
2
DR · 디자인 리뷰
3
DR +1주 · 계약 확정
4
RTL 설계
5
SVP · FPGA 검증
6
FFN · 기능 확정
시스템 + FW 아키텍트
신규 기능 명세 도출, 기능 항목 확정
AI가 기존 IP 명세·유사 기능 사례를 분석해 항목 도출 보조
산출물
기능 요구사항 명세
doc
기능 항목 리스트
checklist
FW 아키텍트 + AI 초안
HAL prototype 결정, RTL 설계자 사전 리뷰
시퀀스를 직접 써보며 API의 어색함을 이 단계에서 걸러냄
산출물
HAL API prototype
.h
Use-case 시퀀스 초안
pseudo-code
FW 아키텍트 + AI
HAL 구현 + SFR 구조 변경 확정 → 설계자에게 즉시 전달
AI 초안 + 아키텍트 판단·확정으로 1주 내 완결
산출물
SFR 명세
SystemRDL (.rdl)
HAL 구현 코드
.c / .h
리뷰 게이트 승인
HW 제약 체크리스트
RTL 설계자
SystemRDL + HAL을 명세로 받아 설계에만 집중
인터페이스 논의로 인한 중단·재작업 없음
산출물
RTL 구현
.v — SFR 블록은 RDL에서 생성
SVA assertion
RDL·HAL에서 자동 생성
자동화 + AI
FPGA에서 기존 HAL 코드가 그대로 첫 검증 테스트로 실행
검증 착수 리드타임 제로 — RTL 완성 즉시 실행
산출물
자동 검증 리포트
pass/fail 로그
시나리오 커버리지
에러·타임아웃 경로 포함
자동화 · 아키텍트 승인
기능 확정, 최종 산출물 일괄 배포
문서·코드 불일치 원천 차단 — 코드가 SSOT
산출물
SFR 문서 · 가이드
RDL에서 자동 생성
최종 헤더 배포
.h — 코드와 항상 일치
펌웨어 개발 관점 — 변경 전후 비교
최소 3~5개월 Shift-Left
기존
EA → DR (동일)
RTL 설계 — FW는 대기
SVP: SFR 문서·FPGA 동시 도착 → FW 개발 시간 부족
새 방식
EA → DR (동일)
DR: HAL 코드 완료
테스트·상위 계층 코드 준비
SVP: 테스트 코드·상위 계층까지 즉시 검증
✓ RTL 착수 전, HW/SW 계약과 HAL 구현 완성 (DR 후 1주)
사람이 확정하는 계약 산출물
코드에서 자동 생성
Notes: 다음 과제에 적용할 실행 계획: EA에서 명세, DR에서 HAL prototype 결정, 1주 내 계약 확정 후 설계자 전달, RTL 설계, SVP에서 FPGA 검증, FFN 확정. 마일스톤별 산출물과 형식을 짚어준다.